## Slide 1
Entwurf einer Klassenhierarchie für militärische Simulationen in DIS
Masterarbeit

## Slide 2: Gliederung
Einleitung
DIS - Grundlagen
Implementierung
  Klassenhierarchie
  Konstruktor
  Übersetzungsfunktion
Testprogramm
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Einleitung
Motivation:
F/A-18 SimuStrike [1]
Full Mission Bridge (FMB) simulator (USN) [2]

## Slide 4: Einleitung
Motivation:
  Verknüpfung der beiden Simulatoren
  Gemeinsames absolvieren von Trainings
    Operation verbundener Kräfte
  Ausbildung von Personal
  Entwicklung und Tests neuer Taktiken

## Slide 5: Einleitung
Ziel:
  Erstellung einer Klassenhierarchie
  Übersetzung des erstellten Objektes in das DIS - Protokoll

## Slide 6: DIS - Grundlagen
Grundidee:
  Vernetzen von unterschiedlichen Simulationen
  PDU bilden unterschiedliche Dinge ab
    Einheiten
    Events
    Logistik
    Simulationsmanagement
    Informationen

## Slide 7: DIS - Grundlagen
Grundidee
Pdu
Entity State
PDU
Entity
Interaction
Family
Collision
PDU
Warfare
Family
PDU
Fire
PDU
Detonation
PDU

## Slide 8: DIS - Grundlagen
Entity State PDU :
PDU Header
Entity ID
Force ID
Number of Variable Records(N)
Entity Type
Alternative Entity Type
Entity Location
Entity Linear Velocity
Entity Orientation
…
Variable Parameter records
…
…

## Slide 9: DIS - Grundlagen
Field size (bits) | Entity State PDU fields | 
96 | PDU Header | Protocol Version—8-bit enumeration
 |  | Exercise ID—8-bit unsigned integer
 |  | PDU Type—8-bit enumeration = 1
 |  | Protocol Family—8-bit enumeration = 1
 |  | Timestamp—32-bit unsigned integer
 |  | Length—16-bit unsigned integer
 |  | PDU Status—8-bit record
 |  | Padding—8 bits unused
48 | Entity ID | Site Number—16-bit unsigned integer
 |  | Application Number—16-bit unsigned integer
 |  | Entity Number—16-bit unsigned integer
[3]

## Slide 10: DIS - Grundlagen
Field size (bits) | Entity State PDU fields | 
64 | Entity Type | Entity Kind—8-bit enumeration
 |  | Domain—8-bit enumeration
 |  | Country—16-bit enumeration
 |  | Category—8-bit enumeration
 |  | Subcategory—8-bit enumeration
 |  | Specific—8-bit enumeration
 |  | Extra—8-bit enumeration
96 | Entity Linear Velocity | x-component—32-bit floating point
 |  | y-component—32-bit floating point
 |  | z-component—32-bit floating point
[3]